Pielikums Nr. 2

PIKC Daugavpils Tehnikums

2021. gada 5.oktobra

Protokolam Nr. 1.26/15/1

Iepirkuma "Profesionālās apskaņošanas tehnikas iegāde

PIKC “Daugavpils tehnikums” vajadzībām"

PRETENDENTA TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS IEPIRKUMAM

Iepirkuma identifikācijas Nr. PIKC DT 2021/15

- Vispārīgie noteikumi.

  - Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, Pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto.

  - Pretendentam piedāvājums jāiesniedz par visu tehniskajā specifikācijā norādīto apjomu.

  - Pretendenta piedāvājumā preces aprakstā tiek norādīta konkrēta prece (preces nosaukums, modelis, ražotājs u.c. preci identificējoša informācija ar linku uz preces aprakstu ražotāja mājaslapā, ja pretendents nav ražotājs), kā arī preces īpašības un lietošanas un glabāšanas noteikumi, ja ražotājs tādus paredzējis.

- Iepirkuma priekšmeta apraksts un apjoms:

| Nr. p.k. | Preces nosaukums | Preces apraksts | Daudzums gabalos | Cena EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aktīvā skanda | Skaļrunis: ne mazāks kā 14” ar ne mazāku kā 3” diametra spoli. Augstfrekvenču skaļrunis: ne mazāks kā 1.4” ar ne mazāku kā 2,5” diametra spoliIebūvētā pastiprinātāja tips: BiAmpAugstfrekvenču Pastiprinātāja jauda: ne mazāk kā 200W RMS (Class H/AB) Zemfrekvenču pastiprinātāja jauda: ne mazāk kā 700W RMS (Class D) Kopējā akustiskās sistēmas jauda (RMS): ne mazāk kā 900W Kopējā akustiskās sistēmas jauda (Peak): ne mazāk kā 1800W Skaņas spiediens (SPL cont/peak): ne mazāk kā 126dB/133 dB Skaņas virziena leņķis: ne mazāk kā 90°H x 60°V Skaņas diapazons: ne mazāk kā 45Hz - 20KHz pie -6dBDSP skaņas procesors: ar displeju, vismaz 8 kopējie iestatījumi, vismaz 3 joslu ekvalizācija, maināmi aiztures (Delay) iestatījumi Materiāls: polipropilēns Svars: ne lielāks kā 17,5 kg | 2 |  |
| 2. | Skatuves monitors | Aktīvs divvirzienu koaksiālais skatuves monitors. Skaļrunis: ne mazāks kā 12" ar ne mazāku kā 2,5" diametra spoli. Augstfrekvenču skaļrunis: ne mazāks kā 1” kompresijas draiveris ar ne mazāku kā 1,35” diametra spoli. Iebūvētā pastiprinātāja tips: D klase + A/B klase. Maksimālā jauda (LF+HF): ne mazāka kā 600W. Skaņas spiediens (SPL cont/peak): ne mazāk kā 124dB. Skaņas diapazons (+/- 10dB): ne mazāk kā 65Hz-20kHzDSP skaņas procesors: ne mazāk kā 56BitAD / DA konvertēšana: ne mazāk kā 24 biti / 48 kHzSānu panelim jābūt aprīkotam ar COMBO MIC/LINE IN (ar režīma izvēles slēdzi) (XLR-F + 2 x jack 6.35mm. 1/4”). LINK output: XLR-M, izejas līmeņa kontroli un vismaz 2 sākotnējiem EQ iestatījumiem (tiešraide vai atskaņošana). Jābūt vismaz 2 padziļinātiem sānu rokturiem. Stiprinājuma balsts: Ø 35 mm caurums vertikālai uzstādīšanai uz statīva. Korpusa materiāls: ne mazāk kā 15 mm saplāksnis, pārklāts ar krāsu pret skrāpējumiem ar augstu mehānisko izturību. Svars: ne lielāks kā 14,8 kg. Izmērs: ne lielāks kā 450 x 338 x 510 mm. | 2 |  |
| 3. | Aktīvās skandas pārvalks | Pārvalkam jābūt saderīgas ar augstāk minētām aktīvām skandām. Materiāls: vismaz 10 mm biezs, polsterēts. Jābūt paredzētiem rokturu izgriezumiem. Krāsa: melna. Svars: ne lielāks kā 2,3 kg. | 2 |  |
| 4. | Audio vads XLR 10m | Mikrofona XLR kabelisGarums: vismaz 10 mDiametrs: 5,8 mm +/- 0,2 mm Šķērsgriezums: 0,22 mm² Pārsprieguma pretestība: ne mazāk kā 80 omi/ km. Pārklājums: PVC Krāsa: Melna | 4 |  |
| 5. | 230V Pagarinātājs ar četrām rozetēm 5m | Gumijots, elastīgs un izturīgs, paredzēts profesionālam darbam uz skatuves. Kabeļa garums: vismaz 5 m Vismaz 4 kontaktligzdas Krāsa: Melna | 3 |  |
| 6. | Skandu statīvi ar transportēšanas somu | Jābūt 35 mm staba tipa statīvam satelīta skaļruņu uzstādīšanai zemfrekvences skaļruņos. Jābūt pulvera pārklātai tērauda konstrukcijai. Jābūt regulējamam augstumam no 1060 līdz 1920 mm. Statīvam jābūt 35 mm apakšējais gals un tērauda apkakle ar fiksācijas skrūvi un drošības tapu, lai droši nofiksētu pagarinātāju. Statīvam jābūt aprīkotam ar ērtu gumijas fiksatoru, lai pārvadāšanas laikā nostiprinātu drošības tapu. Krāsa: melna Statīva kravnesība: ne mazāk kā 50 kg Maināmi gredzeni: vismaz 5 x 30 mm Statīva svars: ne vairāk kā 4,7 kg Komplektā jābūt 2 skandu statīviem un transportēšanas somai. | 2 |  |
| 7. | Mikšerpults | Ne mazāk kā 16 kanālu mikšerpults. Ne mazāk kā 10 mono un ne mazāk kā 4 stereo ieejas. Mikrofona ieejas: vismaz 10 ar 48V Phantom Power un 75 Hz zemu pārtraukumu. Vismaz 1 austiņu izejaVismaz 4 iebūvēti kompresori Jābūt Fantoma barošana.3-joslu ekvalaizers. Jābūt iebūvētai USB skaņas kartei. Vismaz 8 kompresora kanāli un vismaz 4 grupas. Izmērs: ne lielāks kā 136 x 418 x 438 mm Svars: ne lielāks kā 5,9 kg | 1 |  |

  - Piegādātājs nodrošina preču piegādi Strādnieku ielā 16, Daugavpilī.

  - Preču piegādes termiņš līdz 15.11.2021.

  - Piegādātajai precei jābūt labā kvalitātē, bez redzamiem defektiem un bojājumiem.

  - Kopēja līgumcena nepārsniedz EUR9999.99 (deviņi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit deviņi eiro 99 centi) bez PVN.

Ar šo apliecinu, ka šajā tehniskajā un finanšu piedāvājumā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar sekmīgu iepirkuma priekšmeta izpildi. Uzņemos pilnu atbildību par dokumentā ietverto informāciju un tās atbilstību pretendentiem prasībām.

| Parakstītāja vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| Ieņemamais amats |  |
| Paraksts |  |
| Datums |  |
| z.v. |  |