Pielikums Nr.1

PIKC "Daugavpils tehnikums"

2021. gada 1.novembra

Protokolam Nr. 1.26/21/1

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

"Kondicioniera iegāde un uzstādīšana (montāža)"

Iepirkuma identifikācijas Nr. PIKC DT 2021/21

| Prece | Sienas kondicionieris “Split-sistēma”: 1 (viens) iekšējais bloks (jauns, nelietots, ražotāja oriģinālajā iepakojumā), t.sk. uzstādīšanai (montāžai) nepieciešamās komponentes un materiāli (turpmāk – Sistēma). Pirms sistēmas montāžas nepieciešams demontēt jau uzstādīto kondicionieru. |
| --- | --- |
| Sistēmas darba režīms | 7 (septiņas) dienas nedēļā, 24 (divdesmit četras) stundas diennaktī. |
| Barošanas avots | Pasūtītājs nodrošina ar 1 fāzes, 220 - 240 V, 50 Hz, barošanas avotu. |
| Tehniskās prasības | Sistēmas darbība jānodrošina visu gadu Latvijas klimatiskos apstākļos. Gaisa temperatūra dzesēšanai vismaz no -25°C līdz +30°C, gaisa temperatūra sildīšanai vismaz no -15°C līdz +50°C. Sistēmas darbībai jābūt pilnībā automatizētai. Iekšējam blokam jābūt invertora tipa. Iekšējam blokam jābūt sienas tipa. Efektīvi darbojas sildīšanas un dzesēšanas režīmā līdz gaisa temperatūra nepārsniedz -20°C. Dzesēšanas jauda 2.6kW. Sildīšanas jauda 2.9kW. Paredzēts platībai: 25m2. Krāsa: balta. Konstrukcija: maģistrāla maksimālā garums 25m, freons R32. Patēriņa jauda dzesēšanai 0.71kW Patēriņa jauda sildīšanai 0.739kW Iekšējais bloks vadāms ar tālvadības pulti, kas aprīkota ar LCD displeju. Uz displeja, kā minimums ir redzams: Izvēlētais darbības režīms; Uzstādītais ventilatora ātrums; Uzstādītā temperatūra; Uzstādītais laiks/Taimeris; Gaisa plūsmas virziens. Sistēma ir aprīkota ar auto-restarta funkciju lai elektriskās strāvas padeves pārtraukšanas gadījumā tiktu saglabāti iepriekš uzstādītie parametri un automātiski atjaunota kondicioniera darbība, ar turbo-režīmu, ar režīmu „miegs”. Sezonālā energoefektivitātes klase dzesēšanas režīmā ne sliktāka par A++. Iekšējo bloku gaisa plūsmu ir iespējams regulēt horizontālajā un vertikālajā plaknē. Iekšēja bloka trokšņa līmenis strādājot maksimālajā jaudā nepārsniedz 40 dBA. Kondicioniera gabarīti: Iekšējā bloka platums 805 mm Iekšējā bloka augstums 285 mm Iekšējā bloka dziļums 194 mm Arējā bloka platums 700 mm Arējā bloka augstums 550 mm Arējā bloka dziļums 275 mm Iekšēja bloka svars: 7.5kg Arējā bloka svars: 22.7kg |
| Demontāžas prasības | Demontēt kondicionieris ar gabarītiem: iekšēja bloka 1080*300*200; arējā bloka 870*655*320 (platums/augstums/dziļums) |
| Uzstādīšanas (montāžas) prasības | Sistēmas montāžas darbus jāveic pēc pasūtītāja norādēm saskaņā ar telpu shēmu. Veicot sistēmas montāžas darbus, izpildītājam jāizmanto savs darbaspēks un inventārs. Izmantotiem materiāliem sistēmas montāžai ir jābūt sertificētiem vai iekārtas ražotāja vai tā pārstāvja akceptētiem. Visi montāžas darbi jāveic saskaņā ar drošības tehnikas un tehniskās ekspluatācijas noteikumiem. Izpildītājs nodrošina tūlītējo būvgružu savākšanu to rašanās brīdī. Pēc darbu pabeigšanas izpildītājs savāc būvgružus un veic to utilizāciju. Pēc sistēmas uzstādīšanas darbu pabeigšanas kosmētiskais remonts iekštelpās nav jāveic. |
| Preces piegādes un uzstādīšanas termiņš | Ne ilgāk, kā 10 (desmit) darba dienu laikā, skaitot no līguma slēgšanas dienas. |
| Preces piegādes un līguma izpildes vieta | PIKC „Daugavpils tehnikums” mācību korpuss Strādnieku ielā 16, Daugavpils, 3.stāvs. |
| Līguma izpildītājs nodrošina | Ar iekārtu montāžu saistīto metāla konstrukciju, kronšteinu, stiprinājumu, u.t.t. uzstādīšanu. Aukstumnesēja un kondensāta cauruļu montāžu. Iekārtas barošanas pieslēguma vietu izbūvi, spēka kabeļu pievilkšanu pie gaisa kondicionēšanas iekārtām. |
| Garantija | Ne mazāk kā 24 (mēnešu) garantijas laiks no sistēmas piegādes un uzstādīšanas nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas. |
| Preces piegādes brīdī pasūtītāja pilnvarotajai personai iesniedzamie dokumenti | Preces tehniskā dokumentācija; Preces garantijas apliecība; Preces lietošanas instrukcija latviešu valodā; Preces sertifikāts, kas apliecina Preces atbilstību CE (Conformité Européne) marķējumam. |

Kontaktpersona: PIKC „Daugavpils tehnikums” saimniecības nodaļas vadītājs Andrejs Isakovs, tālr. 27741515